ZAPYTANIE OFERTOWE PS 064/118/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.

1.	Dane Zamawiającego:

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Noniewicza 49, SUWAŁKI 16 - 400

NIP 844-14-43-481

2.	Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja dwóch zadań w ramach przedmiotowego zamówienia:

- zadanie nr 1 pt. „Budowa ulicy Brylantowej: branża drogowa na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Szafirową do działki nr 32807/2 (od km 0+868,66 do km 1+307,25) oraz branża sanitarna w zakresie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej 
i kanalizacji deszczowej na wyżej wspomnianym odcinku”

- zadanie nr 2 pt. „Roboty bitumiczne: warstwa ścieralna i wyrównawczo-wiążąca 
w ul. Brylantowej (do skrzyżowania z ul. Turkusową) oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej i Szafirowej.”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. tylko na jedno zadanie).

Zadania można wykonywać jednocześnie.

Zakres zadania nr 1 obejmuje budowę:

Sieć wodociągowa:

- długość sieci wodociągowej PE O 225x13,4mm L1 = 480,5 m,

- długość podłączeń do hydrantów PE O 110x6,6mm L2 = 140,0 m

- ilość projektowanych hydrantów p.poż. O 80mm szt. 5 (nadziemne),

- łączna długość projektowanych rurociągów LC = 620,5 m

- zasuwy odcinające:

- O 80mm – szt. 5 (kołnierzowe)

- O 100mm – szt. 5 (kołnierzowe),

- O 200mm – szt. 3 (kołnierzowe),

Szczegółowe rozwiązania techniczne są zawarte w dokumentacji projektowej, SST.

Sieć kanalizacji sanitarnej:

- długość rurociągów ks PCV O 250mm L1 = 437,0 m,

- ilość projektowanych studzienek kanalizacyjnych betonowych O 1000mm – szt. 11.

Szczegółowe rozwiązania techniczne są zawarte w dokumentacji projektowej, SST.

Sieć kanalizacji deszczowej:

- długość rurociągów deszczowych PCV O 250mm l1 = 52,0m,

- długość rurociągów deszczowych PCV O 315mm l2 = 94,0m,

- długość rurociągów deszczowych PCV O 400mm l3 = 187,0m,

- długość rurociągów deszczowych PCV O 500mm l4 = 103,5m,

- ilość projektowanych wpustów deszczowych n = 22 szt.

- długość rurociągów z wpustów PCV O 200mm l5 = 183,0 m,

- łączna długość rurociągów kd Lc = 619,5 m.

- ilość projektowanych studni O 1000m n = 12 szt.

Szczegółowe rozwiązania techniczne są zawarte w dokumentacji projektowej, SST.

Branża drogowa:

- budowa ulicy Brylantowej i zjazdów w zakresie: krawężników i warstw konstrukcyjnych do warstwy wiążącej włącznie. Zakończenie ulicy rondem. Zakres obejmuje również roboty ziemne terenu przyległego.

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

Dokumentacja projektowa do zadania nr 1 zawiera :

- przedmiar, szczegółową specyfikację techniczną, rysunki, załączniki formalno-prawne, opis projektu budowalnego zamiennego dot. branży drogowej w ulicy Brylantowej;

- przedmiary, specyfikacje techniczne dot. branży sanitarnej w ulicy Brylantowej;

- projekt budowalny zamienny dot. branży sanitarnej.

Dokumentacja projektowa do zadania do pobrania ze strony www.ssse.com.pl/przetargi/ogloszone.

Pełen projekt budowlany – zamienny terenu obszaru zachodniego (II-gi etap) Podstrefy SSSE w Suwałkach -  do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakres zadania nr 2 obejmuje:

- regulację urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej w jezdni w ul. Brylantowej na odcinku nawierzchni ścieralnej,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej fi 800 mm ze studniami, wpustami i przyłączami kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej, na odcinku od ul. Buczka do skrzyżowania z ul. Turkusową oraz czyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy kanalizacji deszczowej, od studni do wpustu, w ul. Szafirowej,

- lokalna wymiana uszkodzonych krawężników w ul. Brylantowej, na odcinku od ul. Buczka do wjazdu do firmy CEZAR NORD-PLAST,

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni w ul. Brylantowej, na odcinku od ul. Buczka do skrzyżowania z ul. Turkusową

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego grubość 4- 5 cm, w ul. Brylantowej, od ul. Buczka 180 mb,

- wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Brylantowej z betonu asfaltowego grubość 4 cm, od ul. Buczka do ul. Turkusowej ze skrzyżowaniem Turkusowej.

Dokumentacja projektowa do zadania nr 2 zawiera:

- szczegółową specyfikację techniczną, przedmiar, zakres warstwy ścieralnej 
w ul. Brylantowej.

Dokumentacja projektowa zadania do pobrania ze strony www.ssse.com.pl/przetargi/ogloszone.

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

Do obowiązku wykonawcy robót należy opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt podlega uzgodnieniu z SSSE. Prace mogą być prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00. Należy zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac

i po ich zakończeniu

3.	Opis wymagań:

- Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.

- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

- Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.

- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto jedna, w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat, jeśli wykonawca prowadzi działalność krótszą niż 5 lat to musi wykazać się doświadczeniem z ostatniego okresu działalności na wykonanie w/w robót budowlanych.

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równą co najmniej 2 000 000 zł.

- Wykonawca nie był wykluczony do składania ofert na roboty budowlane w ciągu ostatnich 2 lat zgodnie z art. 24 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Udzielenie przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia minimum 5 letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.	Wykaz dokumentów:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c, d, g.

- Lista co najmniej 2 wykonanych prawidłowo robót budowlanych o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto jedna.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe do każdego zadania z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiący cenę zamówienia oraz wykaz stawek i narzutów. Kosztorysy - ślepe przedmiary (do pobrania z www.ssse.com.pl/przetargi/ogloszone).

5.	Kryteria oceny ofert

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%

Oferty będą porównywane pod względem zaoferowanej ceny brutto za cały przedmiot zamówienia (tj. oba zadania łącznie).

6.	Termin realizacji zamówienia

Zadanie nr 1 należy zrealizować w terminie do 30 listopada 2016 r.

Zadanie nr 2 należy zrealizować w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

7.    Termin związania ofertą

Termin związania wynosi 30 dni od otwarcia ofert.

8.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie wraz z ponumerowanymi stronami oraz zespolona w jedną całość.

- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.    Termin i miejsce złożenia oferty

- Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: ssse@ssse.com.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49 (piętro). Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa na „…. (nazwa przedmiotu zamówienia obejmująca dwa zadania)”

- Termin złożenia ofert do 15 lipca 2016 r. do godz. 12.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zarządu SSSE S.A. w Suwałkach ul. Noniewicza 49.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.   Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą:

Renata Stankiewicz – Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego, tel. 87 563 05 87, e-mail: reniast@o2.pl,

Iwona Strug, Grzegorz Czauż - Specjaliści w Wydziale Obsługi Inwestora w Suwałkach, SSSE SA, tel. 87 565 22 17, e-mail suwalki@ssse.com.pl; g.czauz@ssse.com.pl.

11. Informacje dodatkowe:

- Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy,

- Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 22 lipca 2016 r.,

- W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem,

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.

- Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy,

- Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w zakresie ceny, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji z Wykonawcą który złożył ofertę z najniższą ceną zgodnie z § 17 Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach,

- Zamawiający może odstąpić od postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyn,

- Wykonawca nie jest uprawniony do występowania z jakimkolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z prowadzonymi postępowaniami, w tym z tytułu poniesionych przez Wykonawcę kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania  lub wyboru innego Wykonawcy,

Załączniki:

- Dokumentacja projektowa.

- Wzór umowy.

- Formularz ofertowy wraz z ślepymi przedmiarami (kosztorysami do wypełnienia).

Wzór umowy

# UMOWA NR K 337 /……./16 /U

# zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:

Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S. A. z siedzibą w Suwałkach 
(16–400), ul. Noniewicza 49, wpisaną pod nr KRS 0000044260 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 844–14–43–481, o numerze identyfikacyjnym REGON 790254065 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 19.967.900 zł, reprezentowaną przez:

reprezentowaną przez:

- …………..   –  Prezesa Zarządu

- ………….  – Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

NIP ……………….

REGON …………..

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane:

- zadanie nr 1 pn. : Budowa ulicy Brylantowej: branża drogowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Szafirową do działki nr 32807/2 (od km 0+868,66 do km 1+307,25) oraz branża sanitarna w zakresie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej 
i kanalizacji deszczowej na wyżej wspomnianym odcinku” oraz

- zadanie nr 2 pn.: Roboty bitumiczne: warstwa ścieralna i wyrównawczo-wiążąca

w ul. Brylantowej (do skrzyżowania z ul. Turkusową) oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej i Szafirowej.

- Przedmiotem zamówienia są dwa zadania: zadanie nr 1 obejmuje budowę ulicy Brylantowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szafirową do działki nr 32807/2 (od km 0+868,66 do km 1+307,25) wraz z uzbrojeniem ulicy w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, a zadanie nr 2 obejmuje roboty bitumiczne: wykonanie warstwy ścieralnej i wyrównawczo-wiążącej w ul. Brylantowej (do skrzyżowania z ul. Turkusową) oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej i Szafirowej, zgodnie z przyjętą ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji projektowo-wykonawczej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- dokumentacja projektowa- załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2 a-b, są wystarczające i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 2

Terminy realizacji umowy

- Strony ustalają terminy realizacji:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie  po podpisaniu umowy,

- zakończenie realizacji zadania nr 1 i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminie do 30 listopada 2016 r.

- zakończenie realizacji zadania nr 2 i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach określonych w harmonogramie, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, przy czym złożenie pisemnego wniosku nie jest tożsame z uwzględnieniem wniosku przez Zamawiającego.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę netto ………………….. PLN, podatek VAT ……………… PLN, brutto ………………… PLN,

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne  koszty niezbędne do wykonania zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.

- Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane z przyjętą stawką VAT.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na realizację robót.

§ 4

Warunki płatności

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego robót bez uwag.

a)  Zamawiający dopuszcza płatność/fakturowanie częściowe, nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie zatwierdzonych prac przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

- Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie:

- końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,

- oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót.

- Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę końcową w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia wraz z protokołem odbioru robót bez uwag zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 3b) niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń.

- Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie usunie wady, bez odrębnego wezwania. Za czas usuwania wad, o ile Wykonawca przekroczy termin wyznaczony mu do usunięcia wad przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli wady są tego rodzaju, że ich usunięcie nie jest możliwe, ale nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do:

- odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, zgodnie z par. 10 ust.4 lub

- przyjęcia robót i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych robót.

- Jeżeli wady są tego rodzaju, że ich usunięcie nie jest możliwe, a dodatkowo uniemożliwiają one użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do:

- odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, zgodnie z par. 10 ust.4 lub

- przyjęcia robót i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych robót lub

- żądania wykonania robót od początku, tak by przedmiot umowy był prawidłowo wykonany - a w razie odmowy wykonania robót od początku przez Wykonawcę - zastępczego wykonania tych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Działania, o których mowa w lit. a-c powyżej mogą być stosowane łącznie lub osobno, w zależności od oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca może zrealizować roboty budowlane wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców.

- Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza dalszego podzlecania robót przez podwykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Cesja dokonana z naruszeniem ust. 5 jest nieważna.

§ 6

Warunki realizacji prac

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań.

- Zamawiający wprowadza obowiązek każdorazowego uzyskania jego zgody na wybór materiałów.

- Zamawiający zastrzega, że  prace będące przedmiotem umowy, wykonywane będą w trakcie ruchu ciągłego w odcinku ulicy Brylantowej, w ul. Turkusowej i Szafirowej. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia przejezdności ulic.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia placu budowy i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.

§ 7

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

a) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, a w razie konieczności nadzoru autorskiego,

b) odbioru przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane prawidłowo roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przystosowania miejsca robót dla bieżących robót;

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

  - sporządzenia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz  zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;

  - zorganizowania zaplecza budowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

  - zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem;

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

  - niezwłocznego  przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru w tym wykazem wykonanych robót i dokumentacją fotograficzną zapisaną w formie elektronicznej (np. pdf.);

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

  - dbania o należyty porządek na terenie budowy;

  - naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na koszt własny;

  - zapewnienia dojazdu dla firm prowadzących działalność w Podstrefie Suwałki (dojazdy, objazdy);

  - usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach budowlanych, stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych i końcowego, a następnie wezwania Zamawiającego do wykonania ponownego odbioru;

  - przedłożenia harmonogramu robót, który będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

  - dostarczenia do faktury końcowej wypełnionego załącznika nr 4 do  niniejszej umowy – opis, wartość i zakres  wykonanych robót.

§ 8

Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest:

-  Renata Stankiewicz.

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz pełni bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................... działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych robót.

- W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.

§ 9

Gwarancja

- Niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji na zastosowane materiały, oraz wykonane roboty budowlane.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty, dostawy i usługi następującej  gwarancji i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag:

- 5 letniej gwarancji.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów.

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6.

- O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Do kosztów wykonania zastępczego zamawiający doliczy koszty kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 1 % wartości umowy brutto.

- Wykonawca, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz pełną dokumentację zainstalowanego sprzętu, urządzeń i maszyn w języku polskim.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

- Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.

- W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 10 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy,

- Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji prac określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający wezwie Wykonawcę  do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić,

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w stan likwidacji.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania stosownie do zapisów zawartych w § 3 i 4 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Odbiór końcowy robót

- Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie przeprowadzony odbiór końcowy robót.

- Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót.

- Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (tożsamej z papierową):

- dokumentację powykonawczą,

- oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, a ewentualne usterki usunięte w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku, o których mowa w ust. 2 wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół końcowy odbioru robót w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa Prawo budowlane nie stanowi inaczej

- Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do Umowy:

Nr 1 – Oferta Wykonawcy

Nr 2 – Dokumentacja projektowa

Nr 3 – Harmonogram

Nr 4 - Opis, wartość i zakres  wykonanych robót

Załącznik Nr 4

Opis, wartość i zakres  wykonanych robót

ZADANIE NR 1

| Lp. | Nazwa(obiekt lub rodzaj robót) | Wartość ogółem wg umowy | Zakres robót (długości, opis i parametry wykonania prac) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa drogi Brylantowej |  |  |
| 2 | Sieć kanalizacji deszczowej |  |  |
| 3 | Sieć kanalizacji sanitarnej |  |  |
| 4 | Sieć wodociągowa |  |  |
| Razem netto: |  |  |

ZADANIE nr 2

| Lp. | Nazwa (obiekt lub rodzaj robót) | Wartość ogółem wg umowy | Zakres robót (długości, opis i parametry wykonania prac) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - regulację urządzeń podziemnych kanalizacji deszczowej w jezdni w ul. Brylantowej na odcinku nawierzchni ścieralnej, - czyszczenie kanalizacji deszczowej fi 800 mm ze studniami, wpustami i przyłączami kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej, na odcinku od ul. Buczka do skrzyżowania z ul. Turkusową |  |  |
| 2 | - czyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy kanalizacji deszczowej, od studni do wpustu, w ul. Szafirowej |  |  |
| 3 | - lokalna wymiana uszkodzonych krawężników w ul. Brylantowej, na odcinku od ul. Buczka do wjazdu do firmy CEZAR NORD-PLAST, - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni w ul. Brylantowej, na odcinku od ul. Buczka do skrzyżowania z ul. Turkusową -wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej z betonu asfaltowego grubość 4-5 cm, w ul. Brylantowej, od ul. Buczka 180 mb, - wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Brylantowej z betonu asfaltowego grubość 4 cm, od ul. Buczka do ul. Turkusowej ze skrzyżowaniem Turkusowej |  |  |
| Razem netto: |  |  |

Podpis Kierownika Budowy:                                            Podpisy Inspektorów Nadzoru :

Data:

Formularz ofertowy

........................................

(pieczątka oferenta)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe PS 064/118/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach  dotyczące realizacja dwóch zadań w ramach przedmiotowego zamówienia:

- zadanie nr 1 pt. „Budowa ulicy Brylantowej: branża drogowa na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Szafirową do działki nr 32807/2 (od km 0+868,66 do km 1+307,25) oraz branża sanitarna w zakresie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej 
i kanalizacji deszczowej na wyżej wspomnianym odcinku”

- zadanie nr 2 pt. „Roboty bitumiczne: warstwa ścieralna i wyrównawczo-wiążąca 
w ul. Brylantowej (do skrzyżowania z ul. Turkusową) oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej i Szafirowej.”

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej za łączną cenę, oba zadania :

netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

*cena brutto ………………………………………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………………..……………..)

(*ww. cena za cały przedmiot zamówienia jest jedyną podstawą do wyboru oferty najkorzystniejszej).

w tym cena za zadanie nr 1:

netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

cena brutto ………………………………………………… zł

(słownie ………………………………………………………………………..……………..)

(obejmująca:

roboty drogowe:

cena netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

cena brutto ………………………………………………… zł

wodociąg:

cena netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

cena brutto ………………………………………………… zł

kanalizacja sanitarna:

cena netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

cena brutto ………………………………………………… zł

kanalizacja deszczowa:

cena netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

cena brutto ………………………………………………… zł).

oraz w tym cena obejmująca zadanie nr 2:

netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

cena brutto ………………………………………………… zł

(słownie ………………………………………………………………………..……………..).

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert i inwestycję zrealizujemy w terminach:

- zadanie nr 1 do dnia 30 listopada 2016 r.

- zadanie nr 2 do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Na wykonane roboty, dostawy i usługi udzielamy 5 letniej gwarancji i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołów odbioru końcowego bez uwag.

Załączniki:

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

      - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c, d, g.

      - Lista co najmniej 2 wykonanych prawidłowo robót budowlanych o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto jedna.

      - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

      - Kosztorysy ofertowe do każdego zadania z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiący cenę zamówienia oraz wykaz stawek i narzutów. Kosztorysy - ślepe przedmiary

(data i podpis osoby upoważnionej)